Badanie struktury wewnętrznej ośrodków biologicznych metodą ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej (UTT)

W referacie omówiono problematykę związaną z możliwością wczesnego wykrywania zmian chorobowych tkanek biologicznych, w szczególności tkanek piersi kobiet. Przedstawiono związki między parametrami akustycznymi tkanek zdrowych i zmienionych chorobowo. Przedstawiono podstawowe geometrie skanowania obiektu  metodą ultradźwiękowej  tomografii transmisyjnej oraz omówiono opracowane w Pracowni Techniki Ultradźwiękowej Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki stanowisko badawcze do UTT. Przedstawiono przykłady zobrazowań struktury wewnętrznej różnych obiektów biologicznych otrzymane metodą UTT na tle innych technik zobrazowań.