Jerzy Kolanko

Pomiary mocy sygnałów elektrycznych

Streszczenie:. Znany i szeroko stosowany zestaw pojęć w elektryce takich jak moc bierna i pozorna oraz trójkąt mocy wciąż budzi kontrowersje wśród teoretyków, a praktycy skazani są na rozwiązania heurystyczne dostosowane zawsze do konkretnego przypadku. Zaproponowano rozważenie definicji całkowych, zamieszczonych w normie niemieckiej DIN 40100, jako alternatywne spojrzenie na bilans mocy. Opracowano i opatentowano projekt procesora mocy, który pozwala na dokładne wyznaczanie wartości poszczególnych składników mocy (w tym strat mocy) według definicji z normy DIN 40100 w dowolnym miejscu sieci zasilającej.

Procesor mocy jest układem elektronicznym pozwalającym na rozdzielenie sygnału pomiarowego mocy (uzyskanego z układu mnożącego) na składowe P+ i P- oznaczane w literaturze jako moc wejściowa Pv i moc powrotna Pr , która jest mocą szkodliwą i powstaje w wyniku przesunięcia fazy prądu względem napięcia zasilającego, ma znak ujemny i stanowi naturalny podział mocy wg fizyczności zjawiska użyteczny do rozliczeń i kompensacji dynamicznej. W prezentacji zostanie predstawiony procesor mocy oraz wyniki badań i aplikacje w postaci mierników mocy. Prezentacja tematu jest podsumowaniem 3 letniej pracy wykonywanej bezpośrednio u przedsiębiorcy – IKSAiP Wrocław (umowa o dzieło + staż finansowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w Świeradowie Zdr.)